Nr sprawy 6/2016/PN   						                                  ZAŁĄCZNIK NR   2

##### PARAMETRY TECHNICZNE I POZOSTAŁE WYMAGANIA

Część I.

Komputery stacjonarne  - 50 szt.

Model komputera:                                        ……………………………....

Producent (pełna nazwa)                             .......................................….

Rok produkcji  2016r.                                   ...........................................

| Komputer stacjonarny |
| --- |
| L.p. | Element składowy | Wymagania minimalne, parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One (komputer wbudowany w monitor). W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. | TAK |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji szpitalnych HIS/RIS zamawiającego, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. | TAK |  |
| 3 | Procesor | Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4100 punktów (załączyć do oferty wydruk ze strony nie starszy niż 01/01/2016r.) | TAK |  |
| 4 | Pamięć operacyjna | min. 8GB możliwość rozbudowy do min. 16GB, jeden slot wolny | TAK |  |
| 5 | Parametry pamięci masowej | min. 500GB | TAK |  |
| 6 | Grafika | Grafika powinna umożliwiać pracę trójmonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 3.0, Shader 5.0. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 540 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (załączyć do oferty wydruk ze strony nie starszy niż 01/01/2016r.) | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy. Wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki. | TAK |  |
| 8 | Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23” Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz wewnętrzny o mocy max 200W, Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100. | TAK |  |
| 9 | Ekran | Rozmiar: min 23'' Maksymalna rozdzielczość: FHD (1920x1080) Obsługiwane rozdzielczości: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 Kontrast: min 1000:1 Jasność: min 250nits Powłoka typu Non-touch Anti-Glare | TAK |  |
| 10 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Obsługa BIOS musi się odbywać za pomocą klawiatury i myszy, BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia wbudowanego kontrolera LAN, ustawienia w trybie PXE, w trybie chmura oraz w trybie UEFI. | TAK |  |
| 11 | Bezpieczeństwo I diagnostyka | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej | TAK |  |
| 12 | Certyfikaty i standardy | 5-letnia gwarancja producenta lub dostawcy świadczona na miejscu u klienta z możliwością pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK |  |
| 13 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional lub Windows 8.1 Professional na licencji i z nosnikiem do Windows 8.1. System musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu. | TAK |  |
| 14 | Wymagania dodatkowe | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia, trwale naniesione na etapie produkcji na płycie głównej logo producenta komputera; wyposażona w min : 1 mini PCIe, min. 2 złącza SODIMM, obsługa min. 16GB pamięci RAM, min. 1 złącze SATA 3.0 Wbudowane porty: Min. 5 x USB (w tym min. 2 porty USB 3.0, (minimum 3 porty USB z tyłu obudowy) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, 1x HDMI lub DP (multimode technology - wsparcie połczenia HDMI/DVI) , port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Czytnik kart multimedialnych, czytający min. karty SD Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną. Klawiatura USB w układzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta komputera Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 800dpi, trwale oznaczona logo producenta komputera Nagrywarka typu SLIM z tacką, wyklucza się napędy szczelinowe Karta WiFi 802.11 a/b/g/n | TAK |  |

Część II

Zestaw Komputer stacjonarny z monitorem – 2 szt.

Model komputera:                                        ……………………………

Model monitora                                            .......................................….

Producent (pełna nazwa)                             .......................................….

Rok produkcji  2016r.                                   ........................................…

| Zestaw Komputerowy |
| --- |
| L.p. | Element składowy | Wymagania minimalne, parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE |
| 1 | Typ | Zestaw komputerowy. Komputer stacjonarny typu Tower wraz z monitorem. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta zestawu. | TAK |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji szpitalnych HIS/RIS zamawiającego, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. | TAK |  |
| 3 | Procesor | Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6400 punktów (załączyć do oferty wydruk ze strony nie starszy niż 01/01/2016r.) | TAK |  |
| 4 | Pamięć operacyjna | min. 8GB możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny | TAK |  |
| 5 | Parametry pamięci masowej | SSD: min. 128GB oraz HDD: min. 1TB | TAK |  |
| 6 | Grafika | Grafika powinna umożliwiać pracę trójmonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 3.0, Shader 5.0. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 730 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (załączyć do oferty wydruk ze strony nie starszy niż 01/01/2016r.) | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy. Wyjście liniowe. | TAK |  |
| 8 | Obudowa | Typu Tower, na obudowie trwale naniesione w procesie produkcji logo producenta. Zasilacz wewnętrzny o mocy max 400W, | TAK |  |
| 9 | Monitor | Rozmiar ekranu: min. 24'' Rodzaj podświetlenia: LED Maksymalna rozdzielczość: FHD (1920x1080) Obsługiwane rozdzielczości: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 Kontrast: min 1000:1 Jasność: min 250nits Powłoka typu Non-touch Anti-Glare Możliwość zainstalowania monitora na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100. | TAK |  |
| 10 | Złącza monitora | Podłączenie do komputera złączem cyfrowym HDMI/DisplayPort/DVI port D-SUB hub USB min 2 porty | TAK |  |
| 11 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Obsługa BIOS musi się odbywać za pomocą klawiatury i myszy, BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia wbudowanego kontrolera LAN, ustawienia w trybie PXE, w trybie chmura oraz w trybie UEFI. | TAK |  |
| 12 | Bezpieczeństwo I diagnostyka | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej | TAK |  |
| 13 | Certyfikaty i standardy | 5-letnia gwarancja producenta lub dostawcy świadczona na miejscu u klienta z możliwością pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK |  |
| 14 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional lub Windows 8.1 Professional na licencji i z nosnikiem do Windows 8.1. System musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu. | TAK |  |
| 15 | Wymagania dodatkowe | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia, trwale naniesione na etapie produkcji na płycie głównej logo producenta komputera; wyposażona w: min. 1 PCIe, min. 2PCI, min. 2 złącza SODIMM, obsługa min. 16GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 3.0 Wyposażony w porty: Min. 5 x USB (w tym min. 2 porty USB 3.0, 1x HDMI lub DP (multimode technology - wsparcie połczenia HDMI/DVI) , port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Czytnik kart multimedialnych, obsługujący min. karty SD Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną. Klawiatura USB w układzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta komputera Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi trwale oznaczona logo producenta komputera Nagrywarka DVD+/-RW, wyklucza się napędy szczelinowe Karta WiFi 802.11 a/b/g/n | TAK |  |

Część III.

Pakiet oprogramowania biurowego  - 10 szt.

| Pakiet oprogramowania biurowego |
| --- |
| L.p. | Element składowy | Wymagania minimalne, parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE |
| 1. | Rodzaj | Microsoft Office 2013 lub równoważny. Za równoważne rozumie się oprogramowanie w pełni obsługujące wytworzone dokumenty przez Zamawiającego przy użyciu Ms. Office 2007, bez utraty jakichkolwiek cech użytkowych, działające (zgodne) z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 lub nowszym w wersji 32 oraz 64 bit, zainstalowanym u Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oprogramowanie umożliwi współpracę z systemem HIS Zamawiającego w zakresie eksportu dokumentów. | TAK |  |
| 2. | Opis | Pakiet oprogramowania biurowego w skład którego wchodzić będzie co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych. | TAK |  |
| 3. | Licencja | Nieograniczona czasowo z możliwością przenoszenia z jednego stanowiska na drugie bez utraty jakichkolwiek praw do oprogramowania wchodzącego w skład pakietu | TAK |  |
| 4. | Wymagania dodatkowe | - Interfejs w pełni w języku polskim, - oprogramowanie do użytku komercyjnego do wykorzystania w przedsiębiorstwie, - aktualizacje, zabezpieczenia service pack-i mają być dystrybuowane za pomocą dedykowanych narzędzi przeznaczonych do ich pobierania oraz instalacji ze strony producenta, - sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć unikatowy klucz do aktywacji licencji do każdego pakietu oprogramowania, - sprzedawca dostarczy przynajmniej 1 nośnik instalacyjny z oprogramowaniem. - Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny umożliwi tworzenie dokumentów, edycję bez ograniczeń funkcjonalnych. | TAK |  |

Część IV.

Pakiet oprogramowania antywirusowego licencje - 280 szt.

Nazwa Oprogramowania …………………………

Wersja………………………………………………..

| Pakiet oprogramowania antywirusowego |
| --- |
| L.p. | Element składowy | Wymagania minimalne, parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE |
| 1. | Zastosowanie | Stacje robocze oraz serwery |
| 2. | Obsługiwane systemy operacyjne | Program musi wspierać następujące platformy: a) Microsoft Windows XP Professional SP3 b) Microsoft Windows 7 Professional /Enterprise /Ultimate (SP0 lub nowszy), c) Microsoft Windows 7 Professional /Enterprise /Ultimate (x64 Edition SP0 lub nowszy), d) Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista x64 Edition SP2 e) Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard /Enterprise (x64 Edition SP1) f) Microsoft Windows Server 2008 Standard /Enterprise SP2 g) Microsoft Windows Server 2008 Standard /Enterprise SP2 (x64 Edition) h) Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard /Enterprise SP2 i) Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard /Enterprise x64 Edition SP2 j) Microsoft Windows Server 2003 Standard /Enterprise SP2 k) Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition SP2 l) Microsoft Windows Server 2012 Standard x64 Edition m) Oracle Linux Server 6.5 | TAK |  |
| 3. | Interfejs użytkownika oraz konsoli zarządzającej | Interfejs polskojęzyczny. | TAK |  |
| 4. | Funkcjonalność | Możliwość zablokowania dostępu do ustawień dla użytkowników. | TAK |  |
| 5. |  | Możliwość wysłania podejrzanego obiektu do producenta oprogramowania antywirusowego w celu analizy. | TAK |  |
| 6. |  | Możliwość planowania zadań terminów automatycznej aktualizacji baz wirusów, skanowania stacji roboczych. | TAK |  |
| 7. |  | Możliwość wyłączenia automatycznych aktualizacji oraz określenia terminu pobierania uaktualnień. | TAK |  |
| 8. |  | Powiadamianie o zdarzeniach występujących na stacjach roboczych w postaci raportów na konsoli zarządzającej. | TAK |  |
| 9. |  | Możliwość określenia polityki bezpieczeństwa dla każdej stacji z osobna, jak i grup o jednorodnej polityce dla stacji roboczych, aby uniknąć przeciążenia stacji końcowych o słabszych parametrach sprzętowych, np. poprzez wyłączenie niektórych funkcjonalności systemu. | TAK |  |
| 10. |  | Możliwość kontroli uruchamianych aplikacji | TAK |  |
| 11. |  | Możliwość wyłączenia obszarów ze skanowania, tworzenia listy zaufanych aplikacji | TAK |  |
| 12. |  | Musi posiadać moduł wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa oraz posiadać możliwość określenia poziomu czułości modułu heurystycznego. . | TAK |  |
| 13. |  | Program musi umożliwiać leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR i ICE. | TAK |  |
| 14. |  | Możliwość wyłączenia skanowania dysków sieciowych | TAK |  |
| 15. |  | Musi posiadać ochronę poczty elektronicznej obsługującą co najmniej protokoły: POP3 SMTP IMAP | TAK |  |
| 16. |  | Program musi posiadać (content filter) ochronę WWW z możliwością zdefiniowania zaufanych adresów URL | TAK |  |
| 17. |  | Program powinien posiadać zarządzalny Firewall. | TAK |  |
| Konsola zarządzająca |
| 18. |  | Konsola administracyjna powinna przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych, dopuszczalne silniki bazy danych: - Microsoft SQL Server 2005 Express lub wyższy, - MySQL. | TAK |  |
| 19. | Interfejs konsoli zarządzającej | Interfejs polskojęzyczny. | TAK |  |
| 20. | Funkcjonalność | Możliwość uruchamiania zdalnego skanowania stacji roboczych wg zdefiniowanego harmonogramu zadań oraz na żądanie. | TAK |  |
| 21. |  | System centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, który umożliwia automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki. | TAK |  |
| 22. |  | Musi umożliwiać bieżący podgląd statystyk ochrony, stanu aktualizacji instalacji w sieci, wykrytych zagrożeń, luk w oprogramowaniu wykrytych na datacjach końcowych. | TAK |  |
| 23. |  | Musi umożliwiać przeglądanie informacji o wykrytych zagrożeniach, obiektach poddanych kwarantannie oraz podejmowanie odpowiednich działań (np. przywrócenie z kwarantanny) | TAK |  |
| 24 |  | Musi dawać możliwość zdalnej dystrybucji licencji na stacjach roboczych. | TAK |  |
| 25. |  | Konsola musi udostępniać podgląd informacji o sprzęcie zainstalowanym na stacjach roboczych. | TAK |  |
| 26. |  | Konsola administracyjna musi umożliwiać tworzenie prosto odtwarzalnej kopii zapasowej serwera zarządzającego. | TAK |  |
| 27. |  | Konsola ma umożliwiać wysłanie do stacji roboczych dowolnych komunikatów – wiadomości. | TAK |  |
| 28. |  | Konsola administracyjna musi mieć możliwość określenia polityki bezpieczeństwa dla każdej stacji z osobna, jak i grup o jednorodnej polityce dla stacji roboczych, aby uniknąć przeciążenia stacji końcowych o słabszych parametrach sprzętowych, np. poprzez wyłączenie niektórych funkcjonalności systemu. | TAK |  |
| 29. |  | Musi umożliwiać administratorowi wyłączenie niektórych powiadomień wyświetlanych na stacjach roboczych. | TAK |  |
| 30. | Ilość licencji | 280 szt. | TAK |  |
| 31 | Okres licencjonowania | Czas trwania licencji 5 lat. | TAK |  |

Część V

Drukarki – 10 szt.

Model Drukarki ………………………………

Pełna nazwa…………………………………..

Rok produkcji 2016

| Drukarki biurowe |
| --- |
| L.p. | Element składowy | Wymagania minimalne, parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE |
| 1 | Typ | Drukarka laserowa monochromatyczna. W ofercie wymagane jest podanie modelu i producenta drukarki. | TAK |  |
| 2 | Zastosowanie | Drukarka będzie wykorzystywana do drukowania dokumentów oraz recept (tekst). | TAK |  |
| 3 | Połączenie | Połączenie z komputerem przez USB 2.0 | TAK |  |
| 4 | Format | A4, A5, A5 (długa krawędź), DL | TAK |  |
| 5 | Podajnik | Standardowy podajnik papieru na min. 250 kartek, podajnik ręczny na 1 arkusz obsługujący wszystkie wymagane formaty. | TAK |  |
| 6 | Szybkość | Szybkość drukowania nie niższa niż 24 strony na minutę. | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość | 600 x 600dpi, 2400 x 600dpi | TAK |  |
| 8 | Sygnalizacja | Osobna sygnalizacja dla zacięcia papieru, problemów dotyczących bębna, tonera, poprawnej pracy. | TAK |  |
| 9 | Testowanie | Drukowanie strony testowej zawierającej podstawowe informacje na temat eksploatacji drukarki bez udziału komputera. | TAK |  |
| 10 | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows XP Home, Windows XP Pro, Windows Vista (32bit i 64bit), Windows 7 (32bit i 64bit), Windows 8/8.1 (32bit i 64bit), Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 | TAK |  |
| 11 | Wymiary | Maksymalnie 370 x 370 x 200 (szer. x gł. x wys.) | TAK |  |
| 12 | Certyfikaty i standardy | Min. 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta drukarki – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dodatkowe | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu drukarki – do oferty należy dołączyć link strony. | TAK |  |

UWAGA! Dotyczy każdego zadania.

Powyższe parametry wymagane oznaczone w kolumnie Warunek graniczny (wymagany) – „TAK”  stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto brak opisu w kolumnie opis oferowanych parametrów będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie. W przypadku zaoferowania parametru zestawu identycznego z podanym parametrem wymaganym w kolumnie „Opis oferowanych parametrów’’  opis  parametru należy powtórzyć lub wpisać „TAK”.

……………………………………..dnia…………..                                  ……………………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej